## Slide 2
Řešte úlohu:
Starší vysokozdvižný vozík zvedne dřevěné hranoly
s celkovou hmotností m = 900kg do výšky h = 130cm.
Vypočítejte práci vykonanou vozíkem.

## Slide 3
Řešte úlohu:
Vypočítejte práci vykonanou vozíkem.
Novější vysokozdvižný vozík zvedne dřevěné hranoly
s celkovou hmotností m = 900kg do výšky h = 130cm.

## Slide 4
Vozíky vykonají stejnou práci, ale za různý čas.
Porovnejte práci vozíků pri zvedání hranolů...

## Slide 5
Výkon novějšího vozíku je Pnovější = 2Pstarší.
Vozíky pracují s různým výkonem

## Slide 6
Výkon je fyzikální veličina, značka je P
- kde W je práce vykonaná rovnoměrně za čas t.
Jednotka výkonu
=
Číselná hodnota výkonu udává práci vykonanou za jed-
notku času.
Pracovat s výkonem 100W znamená za každou sekundu
vykonat práci 100J.

## Slide 7
James Watt (1736 - 1819), skotský fyzik
Vynálezce parního stroje...

## Slide 8
Výkon při rovnoměrném konání práce
- jestliže působící síla a rychlost mají stejný směr.
- výkon je součin velikosti síly (N) a rychlosti ().

## Slide 9
Mechanická práce pomocí výkonu
Jestiže výkon síly F je P, potom mechanická práce
- práce je určená součinem výkonu a času.

## Slide 10
Určete výkon člověka, který zvedl pomocí pevné
kladky pytel cementu s hmotností m = 50 kg do
výšky 1,5 m za 7,5 s rovnoměrným pohybem.
Řešte úlohu:
P = 100W

## Slide 11
Traktor se při orbě pohybuje rychlostí 2,88 km/h
a má výkon 110 kW.
Jak velkou silou působí na pluh?
(Nezapomeň nejprve převést na správné jednotky)
Řešte úlohu:
F = 138 kN