## Slide 2
Ohmův zákon:
Elektrický proud ve vodiči je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče.
I – elektrický proud ve vodiči
U – elektrické napětí mezi konci vodiče
R – elektrický odpor vodiče

## Slide 3
Elektrický odpor R
Elektrický odpor je roven poměru napětí a proudu.
Tento poměr je pro daný vodič stálý.
Poměr napětí a proudu je stálý
U - elektrické napětí (volt)
I – elektrický proud (ampér)
R – elektrický odpor (ohm)
Zapiš si do sešitu

## Slide 4
Odpor rezistoru je 150 . Největší proud, který jím může procházet, je 0,5 A. Na jaké největší napětí můžeme rezistor připojit?
Rezistor můžeme připojit na napětí 75 V.

## Slide 5
Jaký odpor má spotřebič, kterým při napětí 6 V na jeho svorkách prochází proud 0,3 A? (svorky jsou konce spotřebiče, kterými je připojen do el. obvodu)
Spotřebič má odpor 20 .

## Slide 6
Spotřebičem o odporu 1 k prochází proud 3 mA. Jaké je napětí na jeho svorkách?
Napětí na svorkách spotřebiče je napětí 3 V.