## Slide 2
Dva spotřebiče o odporech 20  a 30  jsou zapojeny v elektrickém obvodu sériově (za sebou). Na vnějších svorkách obou spotřebičů je napětí 100 V (celkové napětí).
Vypočti:
a) celkový odpor
b) celkový proud
c) proud v jednotlivých spotřebičích
d) napětí na svorkách jednotlivých spotřebičů

## Slide 3
Pro sériové zapojení platí
Celkový odpor je 50 .
b)
Celkový proud je 2 A.

## Slide 4
c)
Proud v prvním spotřebiči je 2 A, v druhém spotřebiči 2 A.
d)
Napětí na svorkách prvního spotřebiče je 40 V.
Napětí na svorkách druhého spotřebiče je 60 V.

## Slide 5
Kontrola: Celkové napětí je součtem napětí na jednotlivých spotřebičích.

## Slide 6
Dva spotřebiče o odporech 20  a 30  jsou zapojeny v elektrickém obvodu paralelně (vedle sebe). Na vnějších svorkách obou spotřebičů je napětí 100 V (celkové napětí).
Vypočti:
a) celkový odpor
b) celkový proud
c) proud v jednotlivých spotřebičích
d) napětí na svorkách jednotlivých spotřebičů

## Slide 7
Pro paralelní zapojení platí
a)
Celkový odpor je 12 .
b)
Celkový proud je 8,3 A.

## Slide 8
c)
Proud v prvním spotřebiči je 5 A.
Proud v druhém spotřebiči je 3,3 A.

## Slide 9
d)
Napětí na svorkách prvního spotřebiče je 100 V.
Napětí na svorkách druhého spotřebiče je 100 V.
Kontrola: Celkový proud je součtem proudů na jednotlivých spotřebičích.

## Slide 10
Ke zdroji napětí 220 V byly sériově připojeny tři rezistory o odporech:
, , .
Vypočti a) celkový odpor všech tří rezistorů, b) proud procházející obvodem, c) napětí na jednotlivých rezistorech.
Pro sériové zapojení platí:

## Slide 11
c)
Celkový odpor je 440 .
b)
Obvodem prochází proud 0,5 A.

## Slide 12
Napětí na jednotlivých rezistorech je 50 V, 150 V a 20 V.
Kontrola: Celkové napětí je součtem jednotlivých napětí:

## Slide 13
Do obvodu jsou zapojeny paralelně rezistory 3  a 6  a zdroj napětí 6 V.
Jaký je výsledný odpor, jaké proudy procházejí jednotlivými větvemi obvodu a jaký je celkový proud v nerozvětvené části obvodu?
Pro paralelní zapojení platí:
,
Celkový odpor je 2 .

## Slide 14
Proud v prvním rezistoru je 2 A. Proud v druhém rezistoru je 1 A.
Celkový proud je 3 A.