## Slide 2
Magnetické materiály:
1. Magneticky tvrdé:
- na výrobu permanentních magnetů.
2. Magneticky měkké:
- zesílení magnetických polí cívek,
- pólové nástavce permanentních magnetů.
Zapiš si do sešitu:
Notes: 2

## Slide 3
V okolí cívky s proudem je magnetické pole:
+
-
- znázorněné magnetickými indukčnými čarami.
I

## Slide 4
Vložením tělesa z magneticky měkké oceli do cívky s proudem vznikne elektromagnet.
Těleso vložené do cívky se nazývá jádro.
Zapiš si do sešitu:

## Slide 5
Využití elektromagnetu:
elektrický zvonek
elektromagnetický spínač – relé
měřící přístroje
elektromagnetické jeřáby
reproduktory
elektromagnetické zámky
Zapiš si do sešitu:
Notes: 2

## Slide 6
Elektrický zvonek
Nakresli si do sešitu:

## Slide 7
Elektromagnetické relé
Hlavní části:
cívka,
jádro z měkké oceli,
pohyblivá kotva,
- pružné kontakty.
Notes: 2

## Slide 8
Činnost elektromagnetického relé:
- sepnutím obvodu se vytvoří magnetické pole v cívce.
- zmagnetizované jádro přitáhne pohyblivou kotvu.
- kotva sepne pružné kontakty.
Notes: 2

## Slide 9
Využití elektromagnetického relé:
- v telefonních centrálách,
- v automobilech reguluje nabíjecí napětí
a proud do akumulátoru.
Notes: 2

## Slide 10
Měřícící přístroj na měření proudu s otočnou cívkou
Hlavní části:
magnet tvaru U,
cívka otáčivá okolo osy
kolmé na magnet,
ukazatel pevně spojený
s cívkou,
pružné spirály.
Notes: 2

## Slide 11
Měrící přístroj na měření proudu s otočnou cívkou
I
Průchodem proudu cívkou ji dvojice magnetických sil
otočí. Výchylka závisí na směru proudu v cívce.
Notes: 2

## Slide 12
Elektromagnetický jeřáb se používá například na třídění železného šrotu.

## Slide 13
Magnetický záznam zvuku, obrazu
na nemagnetické pásce je nanesená tenká vrstva
magnetického materiálu např. Fe2O3 , CrO2 ...
Notes: 2

## Slide 14
Reproduktor slouží k převádění elektrického signálu na akustický – zvuk.
Pohyb magnetu v cívce s proudem se přenáší na tenkou papírovou blánu – membránu, která rozechvívá okolní vzduch, který přenáší zvuk.

## Slide 15
Elektromagnetický zámek